## Slide 1
Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по теория на професията по професия код 481030 „Приложен програмист” специалност код 4810301 „Приложно програмиране”
Дипломант: Костадин Димитров Пидов
Тема:
„Система за видеонаблюдение през уеб (Live Streaming).“
Notes: Системите за видеонаблюдение намират широко приложение в съвременния свят. Уеб технологиите позволяват достъп директно през браузър, без допълнителен софтуер или хардуер. Това ги прави особено подходящи за домашна употреба, малкия бизнес и образователни институции.

## Slide 2
Въведение
Широко приложение
Системите за видеонаблюдение са неизменна част от съвременната сигурност.
Достъп без инсталация
Уеб технологиите позволяват достъп директно в браузъра.
Без допълнителен хардуер
Не се изисква специализиран клиентски софтуер или хардуер.
Notes: Системите за видеонаблюдение намират широко приложение в съвременния свят. Уеб технологиите позволяват достъп директно през браузър, без допълнителен софтуер или хардуер. Това ги прави особено подходящи за домашна употреба, малкия бизнес и образователни институции.

## Slide 3
Цел на проекта
🎥
Видеопоток в реално време
Наблюдение на живо директно в браузъра без закъснение
🔍
Детекция на движение
Автоматично засичане и маркиране на движещи се обекти
🔒
GDPR съобразеност
Защита на личните данни съгласно европейското законодателство
Notes: Системата е уеб базирана платформа за видеонаблюдение, която работи директно в браузъра — без инсталация на допълнителен софтуер. Тя предава видео в реално време, автоматично засича движение и уведомява при засечено събитие. Всичко е разработено при спазване на изискванията на GDPR — с автоматично замъгляване на лица и контролирано съхранение на записите.

## Slide 4
Използвани технологии
Python
Основен език
Django MVT
Уеб фреймуърк
Django REST
REST API
OpenCV
Детекция
MySQL/MariaDB
База данни
Bootstrap 5
Frontend
Notes: Python — основен език на бекенда; Django (MVT) — уеб рамката за обработка на заявките и бизнес логиката; Django REST Framework — за изграждане на REST API; OpenCV — за детекция на движение чрез frame differencing; MySQL/MariaDB — за съхранение на камери и събития; HTML5, Bootstrap 5 и JavaScript — за изграждане на адаптивен и интерактивен потребителски интерфейс.

## Slide 5
Стрийминг протоколи
Протокол
Предимство
Недостатък
RTSP
Ниска латентност
Изисква специален плейър
HLS
Широка поддръжка
Висока латентност
WebRTC
Реално време
Сложна имплементация
MJPEG
Прост, нативен
По-голям bandwidth
✓ Избран протокол: MJPEG over HTTP
Notes: Разгледахме няколко протокола — RTSP, HLS, DASH и WebRTC — и накрая избрахме MJPEG over HTTP. Причината е проста: той е лесен за реализация и работи нативно във всички браузъри, без да се налага да инсталираш каквото и да е допълнително. Това го прави най-подходящото решение за проект, където простотата и надеждността са на първо място.

## Slide 6
Алгоритъм за детекция на движение
1
Grayscale преобразуване
2
Gaussian blur (21×21)
3
absdiff между кадри
4
Thresholding
5
Намиране на контури
6
Bounding boxes в реално време
Notes: Frame differencing започва с преобразуване на кадъра в сива скала и Gaussian blur (21×21), за да се премахне шумът и да се ускори обработката. След това се изчислява абсолютната разлика между два последователни кадъра, резултатът се бинаризира чрез thresholding и се търсят контури по светлите области. Накрая около достатъчно големите контури се чертаят bounding boxes в реалния кадър, маркирайки движещите се обекти — всичко това само с пикселна аритметика, без ML модели, което го прави изключително лек за слаб хардуер.

## Slide 7
Как работи приложението
📷
Камера
подава кадри
→
⚙️
Django
получава stream
→
🔍
OpenCV
обработва кадри
→
📡
MJPEG
изпраща към браузър
→
💾
MariaDB
записва събития
При засечено движение → събитието се записва автоматично в MariaDB
Notes: Камерата подава кадри към Django, OpenCV ги обработва и резултатът се предава към браузъра чрез MJPEG. При засечено движение събитието се записва автоматично в MariaDB. Целият процес се осъществява с минимално закъснение и без намеса от страна на потребителя.

## Slide 8
Основни функционалности
🎬
Видеопоток в реално време
🟩
Детекция с bounding boxes
📸
Запис на снимки
📋
Логване на събития
👤
Управление на потребителски права
🔗
REST API за управление на камерите
Notes: Системата предава видео на живо от камерата и автоматично засича движение чрез алгоритъма frame differencing. Всяко събитие се записва в базата данни с времеви печат и снимка на кадъра, а достъпът до системата е защитен чрез потребителска аутентикация и управление на сесии. Камерите могат да се управляват дистанционно през REST API, а целият интерфейс работи в браузъра без инсталация на допълнителен софтуер.

## Slide 9
Backend и Frontend архитектура
BACKEND
▸ Django + OpenCV
▸ Django ORM
▸ Модел CameraSource
▸ Модел MotionEvent
▸ MariaDB база данни
FRONTEND
▸ Bootstrap 5
▸ JavaScript / AJAX
▸ Визуализация на потока
▸ Преглед на събитията
▸ Асинхронно управление
Notes: За backend съм използвал Django заедно с OpenCV, а данните се пазят в MariaDB през Django ORM — имам два модела, единият за камерите, другият за засечените събития. За frontend съм избрал Bootstrap 5 с AJAX, за да може потокът и събитията да се виждат на живо без презареждане. Двата слоя говорят помежду си само през REST API, което ги прави независими и лесни за надграждане.

## Slide 10
Заключение
Постигнато:
Работеща система за уеб-базирано видеонаблюдение
Достъпна директно в браузъра без допълнителен софтуер
Автоматична детекция и логване на движение
Бъдещо развитие:
→ Machine Learning детекция
→ WebRTC поддръжка
→ Множество камери едновременно
Notes: Създадена е работеща система за уеб-базирано видеонаблюдение, достъпна директно в браузъра. В бъдеще може да се разшири с ML детекция, WebRTC и поддържка на множество камери. Проектът доказва, че с отворен код и съвременни уеб технологии може да се изгради надеждна система без скъпи лицензи.

## Slide 11
Благодаря Ви за вниманието!
Костадин Димитров Пидов
Уеб-базирана система за видеонаблюдение с детекция на движение